## Slide 1: Framework para sistemas embebidos con aplicaciones residenciales
Tesista: Ing. César Rodríguez Esqueda
Asesor: Msc. Claudia Prieto Reséndiz

## Slide 2: Retos del Software Embebido
Al momento de trabajar con software embebido, los desarrolladores se enfrentan a diferentes retos, entre ellos:
El gran número de requerimientos que deben de cumplir.
Lograr un comportamiento predecible y sin errores en su software.
Soportar el reúso y la reconfiguración de software.
Tiempos reducidos de desarrollo

## Slide 3: Solución Propuesta
Auto generador de código: Permite producir código en un lenguaje a partir de un esquema expresado en otro lenguaje.
Framework: es una herramienta que permite el reuso de arquitecturas y componentes de software enfocados en una determinada aplicación

## Slide 4: Arquitectura

## Slide 5: Periféricos Soportados
Los periféricos seleccionados para esta fase del framework son:
  GPIO
  ADC
  UART

## Slide 6: ATMEGA4809
Microchip
8 Bits
AVR Serie 0
Tarjeta de Desarrollo: ATmega4809 Xplained Pro
IDE: Atmel Studio
Drivers: Advanced Software Framework (ASF)

## Slide 7: MIMXRT1064DVL6A
NXP
32 Bits
ARM Cortex M-7
Tarjeta de Desarrollo: RT1064 EVK
Drivers: MCUXpresso SDK
IDE: MCUXpresso

## Slide 8: Prueba
Desarrollar 1 programa para:
  ATMEGA4809 Sin Utilizar el framework
  ATMEGA4809 Utilizando el framework
  MIMXRT064 Sin Utilizar el framework
  MIMXRT064 Utilizando el framework
  Desarrollar las aplicaciones siguiendo el orden anterior.
La aplicación debe utilizar ADC (Potenciómetro), GPIO (LED) y UART (Puerto de tarjeta de desarrollo).
Los proyectos que utilicen el framework deben utilizar archivos que hayan sido obtenidos del auto generador de código.
Pot
Tarjeta Desarrollo
LED
COM
GPIO
UART
ADC

## Slide 9: Prueba
La aplicación debe seguir la maquina de estados mostrada en la figura:
  HW_INIT: Inicio de periféricos
  Wait: Leer datos del puerto serie. Al recibir un ´0´(48), cambiar de estado.
  Measure Voltage: Realizar una medición de ADC, calcular el voltaje correspondiente y enviar el voltaje calculado por el puerto serie.
  Update LED: Si el voltaje medido es menor a 2.5 V, el LED debe encenderse. De lo contrario debe apagarse

## Slide 10: Configuración Periféricos
ATMEGA4809
GPIOs:
  LED: PORT B, Pin 5
  TX: PORTC, Pin 0
  RX: PORT C, Pin 1
  Pot: PORT D, Pin 0
ADC:
  Use ADC 1
  No Samples
  Divide Clock by 4
  10 Bit
  Use ADC supply voltage as reference
  Channel 0 (PORT D, Pin 0)
UART:
  Use UART 1
  Baud Rate: 9600
  8 Data Bits
  1 Stop Bit
  No Parity
RT1064
GPIOs:
  LED: PORT 1, Pin 9 (GPIO_AD_B0_09)
  TX: PORT 1, Pin 12 (GPIO_AD_B0_12)
  RX: PORT 1, Pin 13 (GPIO_AD_B0_13)
  Pot: PORT 1, Pin 26 (GPIO_AD_B1_10)
ADC:
  Use ADC 1
  No Samples
  Use IPG Clock divided by 2 (Other clock for ADC)
  Divide Clock by 4
  10 Bit
  Channel 15 (PORT 1, Pin 26)
UART:
  Use UART 1
  Baud Rate: 9600
  8 Data Bits
  1 Stop Bit
  No Parity

## Slide 11: Para Iniciar
Crear una cuenta de Bitbucket y compartir su correo para poder darles acceso al repositorio de las pruebas.
Descargar una copia local del repositorio (Herramienta sugerida de control de versiones: Sourcetree). Este ya contiene el auto generador de código y los proyectos para ambos microcontroladores (Con y sin framework), solo es necesario crear la aplicación dentro del main.c
Hacer el setup para cada tarjeta y cargar un proyecto de ejemplo.
Crear un Branch para poder comenzar a desarrollar.
Capturar la información necesaria en el documento “Feedback_ Developers.docx”

## Slide 12: Documentación
El repositorio tiene una carpeta de documentación, la cual contiene:
  Documentación de Doxygen para los archivos del framework (Elemento Estático y Wrappers).
  Manual de referencia del RT1064
  Guía de la tarjeta RT1064 EVK.
  Esquemático de RT1064 EVK.
  Driver para COM Virtual del RT1064 EVK (mbedWinSerial_16466.exe)
  Manual de Referencia del ATMEGA4809
  Guía de la tarjeta ATMEGA4809 Xplained Pro.
  Guía de uso del auto generador y el framework
  Documento para capturar feedback (Feedback_ Developers.docx)